Manual de instalare pentru kitul de deschidere electrică

a portbagajului pentru Dacia Logan

Atenţie! Pe toată durata operaţiunilor descrise în acest manual este obligatorie decuplarea bornei + a bateriei pentru a evita deteriorarea instalaţiei electrice a autoturismului sau al altor echipamente electronice aferente acestuia. Autorul acestui document nu îşi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele defecţiuni produse asupra autoturismului dumneavoastră prin folosirea incorectă a informaţiilor incluse în acest document.

Notă: acest kit a fost conceput pentru a elimina situaţia inconfortabilă creată de producător pentru primul model Dacia Logan: portbagajul nu poate fi deschis decat prin răsucirea cheii în butuc. Asta înseamnă fie că trebuie să purtaţi ambele chei la dv. (una pentru pornirea motorului, cealaltă pentru deschiderea portbagajului) sau că trebuie să opriţi motorul şi să scoateţi cheia din contact pentru a putea deschide portbagajul. Kitul este compatibil din punct de vedere electric cu orice model de Dacia Logan (inclusiv Facelift) şi vă poate ajuta să deschideţi portbagajul din telecomandă fără să trebuiască să apăsaţi butonul acestuia cu mâna). În acest caz portbagajul va fi echipat cu 2 actuatoare: unul original care asigură descuierea portbagajului (acesta produce blocarea apasării butonului) şi unul conţinut în kit care simulează apăsarea butonului şi are ca afect deschiderea portbagajului.

În cazul care aveţi nelămuriri cu motajul va recomand citirea acestei descuţii de pe forumul Daciaclub (ţineţi apăsat Ctrl şi daţi click):

Deschidere Electrica Portbagaj - DaciaClub - Forum Dacia

Citiţi cu atenţie explicaţiile celorlalţi colegi care au montat deschiderea electrică.

Conţinutul pachetului:

- 1 x actuator închidere centralizată cu 2 fire;

- 1 x tijă actuator dotată cu un cuplor pentru a fi ataşată la tija de la încuietoarea mecanică a portbagajului;

- 2 x papuc prindere cu şurub pentru masa actuatorului şi a modulului electronic;

- 1 x modul electronic pentru comanda electrică a actuatorului.

Montarea actuatorului

Situaţia 1: pentru maşinile din prima serie care au la portbagaj butuc fără buton şi care pot fi deschise numai introducând cheia.

Începeţi operaţiunea de montare cu actuatorul. Folosind un burghiu de 3mm găuriţi capota portbagajului ca în figura de mai jos. Nu folosiţi un burghiu de diametru mai mare deoarece gaura mai mică decât holtzşurubul va asigura contactul electric pentru firul de masă al actuatorului. Pentru firul de masă folosiţi unul din papucii primiţi în kitul de instalare. Distanţa dintre cele 2 găuri este de 58 mm (una din găuri este deja făcută din fabrică).

Pentru ca tija să facă legătura dintre încuietoare şi actuator, acesta din urmă trebuie fixat în poziţia în care capul împingător este mai aproape de încuietoare. Actuatorul este asimetric faţă de linia formată de găurile de prindere. Poziţia actuatorului în maşină este detaliată mai jos.

Spiţa de la actuator trebuie introdusă în gaura cuplorului de pârghii fără a o fixa cu şurub, pentru a putea aluneca fără să antreneze şi tija de la butuc. Tija de la butuc se fixează cu 2 şuruburi de tija originală a încuietorii prin intermediul cuplorului de pârghii. Acest cuplor este folosit pentru o mai buna ghidare a tije actuatorului pe lângă cea de la butuc şi pentru a susţine tija de la actuator. Tija de la actuator trebuie fixată aşa cum se vede în poza de mai jos, deasupra celei de la butuc (în gaura excentrică a încuietorii), pentru a nu o antrena pe aceasta din urmă (dat fiind faptul că nu se poate mişca decât cu cheia băgata în butuc). În schimb, tija de la butuc poate sa o acţioneze pe cea de la actuator fără nici o problemă. Îndoiţi tija după modelul de mai jos. Introduceţi cuplorul de pârghii după ce aţi îndoit tija parţial (zona în formă de „C” formată din laturile de 2,7cm/2cm/2cm)  şi apoi continuaţi modelarea tijei. Cuplorul de pârghii nu mai poate fi introdus dacă îndoiţi tija complet (.

Forma tijei este următoarea:

Situaţia 2: pentru maşinile cu buton la portbagaj (la care nu e nevoie de introducerea cheii pentru deschiderea portbagajului). Această metodă de fixare a actuatorului poate fi folosită inclusiv pentru primele modelel de Logan.

Pentru că prima metodă necesită multă răbdare pentru fixarea actuatorului puteţi folosi poziţia descrisă în următoarele 2 poze care are avantajul că tija e dreaptă şi e uşor de poziţionat. Dezavantajul constă în faptul că nu e la fel de estetic.

Cablarea

Urmează tragerea firului până sub bord. Firul trebuie tras prin capacul portbagajului până la balamaua din stânga. De acolo se merge pe sub tapiţerie, pe sub bancheta din spate, prin profilele de plastic alb de sub chedere, şi apoi sub bord. La capacul portbagajului se bagă firul în varniş pentru a evita tăierea de muchiile ascuţite ale tablei. Trebuie avut grijă sa se lase destul fir (îmbrăcat în varniş) pentru ca atunci când se deschide portbagajul sa nu tragă de fir si să-l rupă.

12v permanent şi semnalul de deschidere uşi se iau de la mufa P1 (cea cu 15 pini – de culoare albă şi mai lunguiaţă) a UCH-ului (respectiv pinii B3 si B4). Minus se ia de pe caroserie de lângă cutia de siguranţe cu unul din papucii livraţi în kit. Pentru prinderea primelor 2 fire folosiţi „urechile” pinilor B3 şi B4 prin care treceţi firele dezizolate pe o lungime de cca 3cm si apoi torsionaţi aceasta porţiune de fir dezizolat pentru a asigura fixarea mecanica. Aveţi grijă ca lungimea părţii dezizolate să nu fie prea lungă şi să riscaţi ca după reintroducerea firelor în sertare să se atingă 2 fire învecinate.

Portbagajul se deschide din telecomanda (mai puţin la varianta ambiance) sau din butonul de descuiere uşi când nu este pus contactul sau doar din butonul de descuiere uşi dacă este pus contactul. Între cele 2 apăsări succesive nu trebuie să treacă mai mult de 4 secunde.

UCH – unitate de control habitaclu,

poziţionarea conectorului PI si poziţiile firelor B3 şi B4

Aşa cum sunt notate in figură, firele trebuie legate astfel:

1 --- Comandă deschidere uşi (UCH, pinul B4,  +12V temporizat)

2 --- Masa maşinii (caroseria)

3 --- +12V Permanent (de la alimentarea casetofonului sau de la pinul B3 al UCH)

4 --- Spre actuatorul din portbagaj (+12V temporizat, aproximativ 1 sec)

# Text boxes

Butuc

Tija butuc

Actuator

Cuplor parghii

Încuietoare portbagaj

Tija actuator

Încuietoare

Actuator

6 cm

2.2cm

4cm

5cm

2cm

2cm

2.7cm